9.  Габаритные размеры

10.  Сведения об утилизации

10.1.  Светильник  не содержит  дорогостоящих  и токсичных материалов,  требующих  специальной  утилизации.

- Свидетельство о приемке

Светильник ЖКХ «AMRO» соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _______________201   г.

Штамп ОТК

Дата продажи _______________201   г.                                          м.п

Изготовитель:

«AMRO»

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации и установке AM-HP25W-50

- Введение

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации светодиодного светильника  торговой марки «АМRО» (далее по тексту –«светильник»).

Предназначен для общего освещения,  производственных помещений, жилых и административных зданий, в местах, где требуется экономия электроэнергии и очень высокая надежность и простота.

Светильник ЖКХ  имеет корпус со степенью защиты от внешних воздействий IP65. Климатическое исполнение и категория размещения соответствует группам УХЛ 1 и Т1 по ГОСТ 15150. Светильник  является сложным техническим и электронным устройством и для обеспечения длительной и надежной работы требует внимательного отношения.

- Комплектность  поставки

| № п\п | Комплектующие | Кол - во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Светильник ЖКХ AM-HP25W-50 | 1 |
| 2. | Паспорт, руководство по эксплуатации и установке | 1 |
| 3. | Упаковка | 1 |

3.	Устройство Светильника

3.1. Источник света - светодиодный модуль  белого цвета свечения (компаний Bridgelux США).

3.2. Корпус Светильника  изготовлен из алюминия

3.3. Защитное стекло Светильника  изготовлено из пластика  высокого качества

3.4. Отражатель  прожектора  изготовлен из анодированного алюминия.

- Технические характеристики

4.1. Световой поток - 2300-2500 Lm

4.2. Угол излучения - 120˚

4.3. Номинальное напряжение питания - 110-265V

4.4. Потребляемая мощность - 25 W

4.5. Цветовая температура – 3000-6000К

4.6. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

4.7. Габаритные размеры - 200 мм

4.8. Масса – 1 кг.

4.9. Рабочая температура от -40 до +50 С˚

4.10. Степень защиты от внешних воздействий IP65

- Правила транспортировки и хранения

5.1. Комплект каждого Светильника в соответствии с п. 2 упаковывается в индивидуальную коробку.

5.2. При оптовых поставках коробки с Светильниками укладываются в транспортную тару-коробку из гофрокартона.

5.3. Изделия транспортируется в транспортной таре любым видом транспорта при условиях защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.4. Изделия в упаковке допускают хранение на стеллажах и поддонах в закрытых сухих не отапливаемых и отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них агрессивных сред и нефтепродуктов, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

- Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации прожектора составляет 12 месяца со дня продажи покупателю, но не более 24 со дня выпуска предприятием-изготовителем.

6.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

6.3. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями - посредниками (дилерами) предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

6.4. Для ремонта прожектора в период гарантийного срока требуется представить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделия.

6.5. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений и при сохранении пломбы предприятия - изготовителя.

- Указание мер безопасности при установке и эксплуатации

7.1. Запрещается эксплуатация Светильника без защитного заземления. Защитный проводник (желтого - зеленого цвета) присоединяется только к зажиму, обозначенному знаком заземления -

7.2. Регулярно проверяйте электрические соединения целостность проводки. Присоединение Светильника  к поврежденной электропроводке запрещено.

7.3. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети  ~220В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).

7.4. При эксплуатации необходимо располагать Светильник вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.

7.5. Запрещается разбирать и ремонтировать Светильник.

7.6. Запрещается эксплуатация Светильника  с разбитым или треснувшим стеклом.

- Руководство по установке

ВНИМАНИЕ: Светильник должен устанавливать квалифицированный электрик.

8.1. Перед началом установки ознакомьтесь с     пп.   7.1. – 7.6.