1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, встраиваемые, предназначены для общего освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений. Возможно использование светильников для общего освещения производственных помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Светильники встраивают в подвесные потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки, выполненные из любого строительного, нормально воспламеняемого материала.

В светильниках в качестве источников света используются светодиоды теплого белого и холодного белого цвета.

Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 оС до плюс 1 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | Д |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP40 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90 | М1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I I |
| Светильники пригодны для установки на поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Срок службы светильников, лет, не менее | 15 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 50000 |

2.2 Типы светильников, световой поток, суммарная номинальная мощность светодиодов, габаритные размеры и размеры установочных отверстий  приведены в таблице.

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток,Лм Холодное/теплое свечение | Габариты светильника, мм | Установочное отверстие, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRD 11-01 | 11 | 1210/1100 | d156х47 | d 145 |
| TRD 11-02 | 11 | 1320/1100 | d 120x80 | d 110 |
| TRD 21-29 | 20 | 2400 | d 230x110 | d 210 |
| TRD 14-05 | 14 | 1680/1400 | d 110x58 | d 90 |
| TRD 14-06 | 14 | 1680/1000 | d 138x68 | d 125 |
| TRD 14-07 | 14 | 1680/1400 | d 125x91 | d 115 |
| TRD 16-08 | 16 | 1920/1600 | d 234x115 | d 225 |
| TRD 17-09 | 17 | 2040/1700 | d 167x75 | d 145 |
| TRD 20-10 | 20 | 2300/2000 | d 138x65 | d 115 |
| TRD 20-11 | 20 | 2400/2000 | d 150x100 | d 132 |
| TRD 20-12 | 20 | 2400/2000 | d 167x75 | d 145 |
| TRD 20-13 | 20 | 2400/2000 | d 234x115 | d 225 |
| TRD 23-14 | 23 | 2760/2300 | d 188x72 | d 178 |
| TRD 26-15 | 26 | 3000/2600 | d 160x68 | d 145 |
| TRD 26-16 | 26 | 3100/2600 | d 154x96.5 | d 140 |
| TRD 30-17 | 30 | 3500/3000 | d 234x135 | d 215 |
| TRD 34-18 | 34 | 3900/3400 | d 170x100 | d 150 |
| TRD 39-19 | 39 | 4500/3900 | d 234x135 | d 225 |
| TRD 46-20 | 46 | 5500/4600 | d 234x155 | d 225 |
| TRD 58-21 | 58 | 6900/5800 | d 234x155 | d 225 |
| TRD 6-66 | 6 | 720 | 90х90х48 | 70х70 |
| TRD 6-67 | 6 | 720 | 90х90х57 | d 80 |
| TRD 8-25 | 8 | 960 | d 112x92 | d 90 |
| TRD 5-26 | 5 | 600 | d 86x83 | d 70 |
| TRD 16-27 | 16 | 1920 | d 175x79 | d 155 |
| TRD 19-28 | 19 | 2280 | d 190x87 | d 180 |
| TRD 20-33 | 20 | 2400 | d 180x144 | d 172 |
| TRD 30-34 | 30 | 3600 | 235х146х140 | 220х132 |
| TRD 9-59 | 9 | 1080 | 125х125х70 | 118х118 |
| TRD 9-68 | 9 | 1080 | d 132x85 | d 120 |
| TRD 9-74 | 9 | 1080 | d 108x80 | d 98 |
| TRD 10-32 | 10 | 1200 | d 147x110 | d 137 |
| TRD 10-35 | 12 | 1200/1000 | d 114x82 | d 95 |
| TRD 12-48 | 12 | 1440 | d 114x69 | d 95 |
| TRD 12-60 | 12 | 1440 | 155x155x72 | 145x145 |
| TRD 12-63 | 12 | 1440 | 114x114x69 | d 95 |
| TRD 12-69 | 12 | 1440 | d 165x95 | d 150 |
| TRD 12-72 | 12 | 1440 | d 86x105 | d 75 |
| TRD 14-46 | 14 | 1680 | 146x146x80 | d 120 |
| TRD 14-51 | 14 | 1680 | d 146x110 | d 125 |
| TRD 15-36 | 15 | 1800/1500 | d 138x102 | d 125 |
| TRD 15-40 | 15 | 1800 | d 90x95 | d 80 |
| TRD 15-41 | 15 | 1800 | 90x90x95 | d 80 |
| TRD 15-42 | 15 | 1800 | d 90x96 | d 80 |
| TRD 15-43 | 15 | 1800 | d 90x81 | d 80 |
| TRD 17-47 | 17 | 2040 | 190x190x85 | d 165 |
| TRD 17-49 | 17 | 2040 | d 146x70 | d 125 |
| TRD 17-64 | 17 | 2040 | d 146x70 | d 125 |
| TRD 18-39 | 18 | 2160 | 190х190x85 | d 165 |
| TRD 18-52 | 18 | 2160 | d 190x110 | d 175 |
| TRD 20-37 | 20 | 2400/2000 | d 175x117 | d 150 |
| TRD 20-54 | 20 | 2400 | d 190x110 | d 175 |
| TRD 23-50 | 23 | 2760 | d 190x85 | d 170 |
| TRD 23-61 | 23 | 2760 | 191х191x74 | 180x180 |
| TRD 23-65 | 23 | 2760 | 190х190x85 | d 170 |
| TRD 23-70 | 23 | 2760 | d 190x110 | d 175 |
| TRD 23-73 | 23 | 2760 | d 139x75 | d 125 |
| TRD 25-38 | 25 | 3000/2500 | d 190x132.5 | d 175 |
| TRD 33-44 | 33 | 3960 | d 167x85 | d 145 |
| TRD 33-45 | 33 | 3960 | d 230x130 | d 210 |
| TRD 33-62 | 33 | 3960 | 221х221x74 | 210x210 |
| TRD 33-71 | 33 | 3960 | d 230x110 | d 215 |
| TRD 33-75 | 33 | 3960 | d 215x175 | d 205 |
| TRD 38-55 | 38 | 4560 | d 281x88 | d 255 |
| TRD 38-57 | 38 | 4560 | d 281.5x105 | d 255 |
| TRD 39-58 | 39 | 5160 | d 326.5x102 | d 301 |
| TRD 43-56 | 40 | 5160 | d 326.5x83 | d 301 |
| TRD 32-31 | 32 | 3800/2880 | d 233x90 | D 236 |

Примечание. По желанию клиента светильники могут дорабатываться до IP54. Оговаривается при размещении заказа

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

Примечание: цвет светодиодов (теплый белый или холодный белый) в поставляемых светильниках в соответствии с договорными документами на поставку светильников.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

4.4 Между корпусом светильника и потолком ниши должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

5. ПОДГОТОВКА  К  УСТАНОВКЕ,  УСТАНОВКА,  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Присоедините сетевые провода к соответствующим выводам блока питания, фазный к контакту «L», нулевой к контакту «N».

5.3 Установите светильник в нишу подвесного потолка или другое монтажное отверстие потолка или стены. (При установке светильника с пружинами необходимо отжать пружины и вставить светильник в подготовленную нишу. Светильник с пластинчатыми пружинами вставляется в нишу и фиксируется поворотом по часовой стрелке.)  Светильник готов к эксплуатации.  Включите питание.

5.4 Чистку от загрязнений производите по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

(Сертификат TC RU C-RU.АВ24.В.02171)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу светильников в течение 60 месяцев с даты изготовления.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Тел./факс /4912/ 29-65-65

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

# серии TRD

ПАСПОРТ