1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, встраиваемые, предназначены для общего и декоративного освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений.

Светильники встраивают в подвесные потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки, выполненные из любого строительного, нормально воспламеняемого материала.

В светильниках в качестве источников света используются светодиоды холодного света.

Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по              ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 оС до плюс 1 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | Д |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP40 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90 | М1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I I |
| Светильники пригодны для установки на поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Срок службы светильников, лет, не менее | 15 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 50000 |

2.2 Типы светильников, световой поток, суммарная номинальная мощность светодиодов, габаритные размеры и размеры установочных отверстий  приведены в таблице.

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток,Лм | Габариты светильника, мм | Установочное отверстие, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DRG 2-01 | 2 | 100 | d44,5х44 | d 40 |
| DRG 2-02 | 2 | 120 | 60x60x20 | d 47 |
| DRG 2-03 | 2 | 120 | 77Х20 | d 46 |
| DRG 2-04 | 2 | 120 | d 63x24 | d 50 |
| DRG 2-05 | 2 | 120 | d 52x24 | d 47 |
| DRG 2-06 | 2 | 120 | d 78x52 | d 70 |
| DRG 2-07 | 2 | 120 | d 63x30 | d 55 |
| DRG 2-08 | 2 | 120 | d 42x26 | d 33 |
| DRG 2-09 | 2 | 120 | d 62x21 | d 45 |
| DRG 2-10 | 2 | 120 | d 52x30 | d 45 |
| DRG 2-11 | 2 | 120 | d 62x21 | d 45 |
| DRG 2-50 | 2 | 120 | d 75x40 | d 55 |
| DRG 4-12 | 4 | 330 | 71x71x66 | d 60 |
| DRG 4-13 | 4 | 330 | d 69x64 | d 60 |
| DRG 4-14 | 4 | 360 | d 78x39 | d 63 |
| DRG 4-15 | 4 | 360 | d 78x39 | d 62 |
| DRG 4-16 | 4 | 360 | d 68x39 | d 57 |
| DRG 4-17 | 4 | 360 | d 78x25 | d 60 |
| DRG 4-18 | 4 | 360 | d 78x39 | d 60 |
| DRG 4-19 | 4 | 360 | 84x84x41 | d 75 |
| DRG 4-20 | 4 | 360 | d 89x37 | d 80 |
| DRG 4-21 | 4 | 360 | d 90x43 | d 70 |
| DRG 4-22 | 4 | 360 | d 90x43 | d 70 |
| DRG 4-23 | 4 | 360 | d 89x43 | d 76 |
| DRG 4-24 | 4 | 360 | d 89x43 | d 76 |
| DRG 4-25 | 4 | 360 | 91x91x43 | d 75 |
| DRG 4-26 | 4 | 360 | 91x91x43 | d 75 |
| DRG 4-27 | 4 | 360 | 91x91x43 | d 75 |
| DRG 4-28 | 4 | 360 | 91x91x43 | d 75 |
| DRG 4-29 | 4 | 360 | 90x90x43 | d 70 |
| DRG 4-30 | 4 | 360 | d 72x40 | d 60 |
| DRG 4-51 | 4 | 360 | d 95x45 | d 75 |
| DRG 4-52 | 4 | 360 | d 70x60 | d 60 |
| DRG 6-32 | 6 | 600 | d 109x68 | d 95 |
| DRG 6-33 | 6 | 600 | d 105x70 | d 95 |
| DRG 6-53 | 6 | 600 | d 94x82 | d 75 |
| DRG 7-35 | 7 | 700 | d 90x72 | d 80 |
| DRG 7-36 | 7 | 720 | d 109x70 | d 95 |
| DRG 8-38 | 8 | 800 | d 90x72 | d 80 |
| DRG 8-39 | 8 | 840 | d 108x70 | d 95 |
| DRG 8-40 | 8 | 840 | d 118x50 | d 100 |
| DRG 8-41 | 8 | 840 | d 85x42 | d 70 |
| DRG 8-42 | 8 | 840 | d 78x42 | d 70 |
| DRG 8-43 | 8 | 840 | d 78x40 | d 65 |
| DRG 8-44 | 8 | 840 | d 78x40 | d 70 |
| DRG 9-45 | 9 | 1080 | d 138x70 | d 123 |
| DRG 3-46 | 3 | 240 | 125x60x24 | 110x50 |
| DRG 16-48 | 16 | 1680 | 206x105x67 | 190x93 |
| DRG 11-49 | 11 | 1080 | 265x92x45 | 240x75 |
| DRG 14-50 | 14 | 1400 | 177x177x45 | 160x160 |
| DRG 8-47 | 8 | 720 | 175x92x45 | 160х75 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

4.4 Между корпусом светильника и потолком ниши должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

5. ПОДГОТОВКА  К  УСТАНОВКЕ,  УСТАНОВКА,  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Присоедините сетевые провода к соответствующим выводам блока питания, фазный к контакту «L», нулевой к контакту «N».

5.3 Установите светильник в нишу подвесного потолка или другое монтажное отверстие потолка или стены. Светильник готов к эксплуатации.  Включите питание.

5.4 Чистку от загрязнений производите по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

(Сертификат TC RU C-RU.АВ24.В.02171)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу светильников в течение 60 месяцев с даты изготовления.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Тел./факс /4912/ 29-65-65

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

# серии DRG

ПАСПОРТ