1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света  предназначены для общего освещения общественных и административных зданий и сооружений, для архитектурной подсветки, экспозиционного освещения, освещения спортивных площадок и залов.

1.2.Возможно использование светильников для общего освещения производственных помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями. Подходит для использования вне помещений.

Светильники рассчитаны на установку на потолки или стены, выполненные из любого строительного, нормально воспламеняемого материала.

В светильниках в качестве источников света используются светодиоды холодного белого  света.

Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 45 оС до минус 60 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.1 Основные параметры и характеристики Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 56230 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 56230 | Д |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | М2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | I |
| Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Срок службы светильников, лет, не менее | 15 |
| Ресурс светодиодов, ч | 50000 |

2.2 Типы светильников, световой поток, суммарная номинальная мощность светодиодов,   габаритные размеры и масса, приведены в таблице.

| Типы светильников | Световой поток, Лм | Суммарная номинальная мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSF12-01 | 1440 | 12 | 170x154x65 | 66 |
| OSF20-02 | 2400 | 20 | 192x278x59 | 66 |
| OSF40-03 | 4800 | 40 | 312x297x59 | 66 |
| OSF50-04 | 6000 | 50 | 379x264x64 | 66 |
| OSF10-06 | 1000 | 12 | 115x85x80 | 65 |
| OSF10-06* | 1000 | 12 | 115x105x148 | 44 |
| OSF20-07 | 2000 | 22 | 180x105х150 | 65 |
| OSF20-07* | 2000 | 22 | 180x105х194 | 66 |
| OSF30-08 | 3000 | 34 | 226х185х135 | 66 |
| OSF30-08* | 3000 | 34 | 226х185х135 | 66 |
| OSF40-09 | 4000 | 45 | 226х185х135 | 65 |
| OSF40-09* | 4000 | 45 | 226х185х135 | 44 |
| OSF50-10 | 5000 | 54 | 290х155х240 | 66 |
| OSF50-10* | 5000 | 54 | 290х160х260 | 44 |
| OSF100-11** | 12000 | 110 | 450х310х250 | 66 |
| OSF150-12** | 18000 | 163 | 450х310х250 | 66 |
| OSF200-13** | 24000 | 219 | 450х310х250 | 66 |
| OSF10-06 (переноска) | 1000 | 10 | 145х160х240 | 66 |
| OSF30-14** | 3600 | 30 | 205x167x120 | 65 |
| OSF50-15** | 6000 | 50 | 250x200x120 | 65 |
| OSF80-16** | 9600 | 80 | 370x235x120 | 65 |
| OSF100-17** | 12000 | 100 | 370x235x120 | 65 |
| OSF120-18** | 14400 | 120 | 514x325x120 | 65 |
| OSF150-19** | 18000 | 150 | 514x325x120 | 65 |

Примечание:

Светильник OSF20-07 по желанию заказчика могжет поставляться с напряжением питания 12В

*Светильники данной серии по желанию заказчика могут поставляться с датчиками движения и освещенности

**Светильники данной серии по желанию заказчика могут быть оснащены драйверами, управляемые по протоколу DALI и 1..10V

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

Примечание: Светильники данной серии по желанию заказчика могут комплектоваться датчиками движения и освещенности.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-2.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Установите светильник на монтажную поверхность и закрепите его. Пропустите сетевые провода через кабельный ввод.

Присоедините сетевые провода к соответствующим выводам светильника: заземляющий провод к контакту заземления  , фазный к контакту «L», нулевой к контакту «N». Светильник готов к эксплуатации.  Включите питание.

5.3 Чистку от загрязнений производите по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

(Сертификат TC RU C-RU.АВ24.В.02169)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу светильников в течение 60 месяцев с даты изготовления.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Тел./факс /4912/ 77 89 00

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

Серии OSF

ПАСПОРТ